变为二次函数的估计：
double y = a*x*x + b*x + c + n; //作业中的二次函数;
residual_(0) = abc(0)*x_*x_ + abc(1)*x_ + abc(2) - y_; // 作业构建二次函数残差
jaco_abc <<x_ * x_,x_,1 ; //对a，b，c求导 的雅可比矩阵

观察可以得到原来时第三种策略
double alpha = 1. - pow((2 * rho - 1), 3);
// alpha = std::min(alpha, 2. / 3.);
// double scaleFactor = (std::max)(1. / 3., alpha);
// currentLambda_ *= scaleFactor;
// ni_ = 2;
// currentChi_ = tempChi;
// return true;

lammda的第二种策略：
double scale = 0;
// recompute residuals after update state
// 统计所有的残差
double tempChi = 0.0;
for (auto edge: edges_) {
edge.second->ComputeResidual();
tempChi += edge.second->Chi2();
}

double chi_ = tempChi-currentChi_;
double alpha_fenzi = b_.transpose()*delta_x_;// //第二种方法的delta x
double alpha_fenmu =chi_/2+2*b_.transpose()*delta_x_; //shishi fu hao
double alpha = alpha_fenzi/alpha_fenmu+1e-1;

RollbackStates(); // 迭代方式改变了，回滚
delta_x_ = alpha*delta_x_;
UpdateStates(); //fengxin
//计算新的参差指标
scale = delta_x_.transpose() * (currentLambda_ * delta_x_ + b_);
scale += 1e-3; // make sure it's non-zero :)
tempChi = 0.0;
for (auto edge: edges_) {
edge.second->ComputeResidual();
tempChi += edge.second->Chi2();
}
scale = delta_x_.transpose() * (currentLambda_ * delta_x_ + b_);
scale += 1e-3; // make sure it's non-zero :)

double rho = (currentChi_ - tempChi) / scale; //新的rho

if (rho > 0 && isfinite(tempChi)) // last step was good, 误差在下降
{

// alpha = std::min(alpha, 2. / 3.);
// double scaleFactor = (std::max)(1. / 3., alpha);
currentLambda_ = (std::max)(currentLambda_/ (1+alpha), 1e-7);

currentChi_ = tempChi;
return true;

}
else {
currentLambda_ += abs(tempChi-currentChi_)/(2*alpha);
return false;
}

//第一种策略：

// 统计所有的残差
double tempChi = 0.0;
for (auto edge : edges_) {
edge.second->ComputeResidual();
tempChi += edge.second->Chi2();
}

int size = Hessian_.cols();
MatXX diag_JWJ(MatXX::Zero(size, size));
for (ulong i = 0; i < size; ++i) {
diag_JWJ(i, i) = Hessian_(i, i); //
}
double scale = delta_x_.transpose() * (currentLambda_ * diag_JWJ * delta_x_ + b_);
double rho = (currentChi_ - tempChi) / scale;
// update currentLambda_
double epsilon = 0.0;
double L_down = 9.0;
double L_up = 11.0;
if (rho > epsilon && isfinite(tempChi)) {
currentLambda_ = std::max(currentLambda_ / L_down, 1e-7);
currentChi_ = tempChi;
return true;
}
else {
currentLambda_ = std::min(currentLambda_ * L_up, 1e7);
return false;
}